## Slide 1: Sistemas de medición de la temperatura corporal
Abril
2020
Irene
Parra

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
La temperatura interna del organismo se mantiene prácticamente constante dentro de unos límites muy estrechos, entre los 36ºC y 37ºC. El centro nervioso termorregulador del hipotálamo es el encargado de regularla.
Los factores que modifican la temperatura son:
  Alteraciones cíclicas a lo largo de la jornada: Se deben a los ritmos circadianos del organismo. La temperatura suele ser menor a primera hora de la mañana y va aumentando ligeramente hasta alcanzar un máximo a últimas horas de la tarde (no más de un grado respecto a la mínima).
  Edad: Los niños pequeños pueden sufrir variaciones más bruscas, que se deben a su inmadurez, mientras que los ancianos suelen tener valores menores, en torno a los 36oc.
  Ciclo menstrual.
  Zona corporal: La temperatura rectal es mayor que la oral y esta, a su vez, mayor que la axilar.
  Otros: El ejercicio físico, las comidas o el estrés.
2

## Slide 3: Variaciones patológicas de la temperatura
Los nombres que reciben las variaciones patológicas de la temperatura son:
  Hipotermia: cuando es inferior a 36ºC.
  Febrícula: temperatura entre 37,1ºC y 37,9ºC.
  Hipertermia o fiebre:
    Fiebre moderada: hasta 39ºC
    Alta: entre 39ºC y 40ºC
    Hiperpirexia: por encima de 40ºC.
La fiebre se puede presentar de tres formas:
  Fiebre intermitente o en agujas: cambios bruscos, ascendentes y descendentes, de temperatura.
  Ondulante o remitente: varía a lo largo del día en uno o dos grados, pero no desciende hasta valores normales.
  Fiebre en meseta o continua: permanece elevada constantemente.
3

## Slide 4: Instrumentos y equipos de medida
La medición de la temperatura se ha realizado clásicamente con el termómetro de vidrio relleno de mercurio, aunque hoy día existen nuevas alternativas
La temperatura se puede tomar en:
  Las axilas: es comoda y segura pero la menos exacta.
  El recto: es la más exacta pero la más incomoda.
  La boca: es fiable pero el termometro puede romperse dentro de la boca.
4

## Slide 5: TIPOS DE TERMÓMETROS (I)
Termómetros clínicos de vidrio
  El termómetro clínico de vidrio relleno de mercurio está graduado y calibrado en décimas y grados en una escala que va de los 35ºC a los 42ºC
  En 2007, la Unión Europea prohibió el uso del mercurio debido a los riesgos que implica para la salud y el medio ambiente, sustituyendolo por una aleación de galio, indio y estaño. Aunque los termómetros de vidrio siguen teniendo el inconveniente de la rotura, ahora pueden eliminarse con la basura doméstica.
  El procedimiento para medir la temperatura con el termómetro de vidrio es:
    Comprobar que el termómetro esté por debajo de 36ºC y limpio.
    Colocarlo en la zona de medida.
    Esperar el tiempo suficiente.
    Retirarlo y agitarlo para bajar el líquido por debajo de 36ºC.
    Limpiarlo con solución desinfectante.
5

## Slide 6: TIPOS DE TERMÓMETROS (II)
Termómetros electrónicos digitales
  Incorporan una sonda metálica que detecta el calor y un microprocesador que lo convierte en una señal digital cuya lectura se muestra en una pantalla. Permiten tomar la temperatura axilar, bucal o rectal al igual que los de vidrio, aunque frente a estos tienen la ventaja de ser más rápidos y no romperse.
  Tardan uno o dos minutos en alcanzar la lectura definitiva de la temperatura, muchos modelos llevan incorporado un avisador acústico.
  Para los bebés, existen chupetes de silicona con termómetro digital incorporado que permiten incluso su esterilización.
Termómetros de infrarrojos
  Son termómetros digitales muy exactos y rápidos (la lectura es prácticamente instantánea) que utilizan un sensor de rayos infrarrojos. Hay varios tipos:
6

## Slide 7: TIPOS DE TERMÓMETROS (III)
Termómetros timpánicos u óticos.
  Determinan el calor emitido por el tímpano. Se aplican en el conducto auditivo, para lo cual se levanta la oreja tirando hacia arriba y hacia atrás y se introduce el terminal del termómetro antes de pulsar la lectura. El termómetro debe girarse adecuadamente para localizar la zona profunda del oído.
  Los modelos profesionales que se utilizan en la clínica permiten medir no solo la temperatura timpánica, sino también la superficial del recto o la exterior en la piel o en una vía. Disponen de capuchones higiénicos intercambiables que se colocan sobre el terminal.
Termómetros frontales.
  Captan el calor emitido por la frente y las sienes. Algunos miden no solo por contacto, sino hasta una distancia de 2 cm de la frente.
Tiras térmicas
  Son de un material sensible al calor y cambian de color con la temperatura. Su uso consisite en presionar la tira sobre la frente, pero no son muy exactos para detectar la febrícula o fiebre moderada, aunque sí la fiebre alta.
7